## Slide 1: Bytové inštalácie
Kúrenie a klimatizácia

## Slide 2: Vykurovanie plynom:
Je vhodné do takmer každej budovy. Je nielen relatívne výhodné a vďaka kompaktnej konštrukcii použiteľný aj tam, kde je len málo miesta, ale aj efektívne.
Vyrába teplo na vykurovanie a teplú vodu spaľovaním plynu. Základná technológia sa využíva už 200 rokov. S využívaním spaľovacieho efektu, vďaka ktorému sa dá dodatočné teplo na vykurovanie získavať aj zo spalín, dosahujú dnes moderné systémy na vykurovanie plynom stupeň účinnosti až do 98 percent.

## Slide 3: Vykurovanie plynom:
Efektívne vykurovacie jednotky sú dnes k dispozícii v rôznych vyhotoveniach:
  plynové kondenzačné zariadenie bez solárnej termiky
  plynové vykurovanie so solárnou termikou
  plynová adsorpčná vykurovacia jednotka:
    adsorpcia, v ktorej sa pomocou environmentálne energetického zdroja (geotermálny alebo solárny) odparuje chladiaci prostriedok a para je adsorbovaná zeolitom ( porózny materiál)
    desorpcia, v ktorej sa zeolitový modul zohreje prostredníctvom plynovej kondenzačnej jednotky, vypudí sa para a zeolitový modul sa regeneruje

## Slide 4: Plynové kondenzačné zariadenie
Plynová prípojka
Kotol
Zásobník teplej vody
Pitná voda
Vykurovacie teleso

## Slide 5: Vykurovanie plynom
nízke obstarávacie náklady v porovnaní s inými vykurovacími systémami
priestorovo úsporná inštalácia
vysoký stupeň účinnosti vďaka využívaniu kondenzačného efektu
možná kombinácia s obnoviteľnými energiami
ekologická prevádzka s bioplynom
závislosť od fosílnych palív, ak sú prevádzkované na zemný plyn
potrebná plynová prípojka alebo zásobník na kvapalný plyn
nepredvídateľný vývoj cien plynu
Výhody:
Nevýhody:

## Slide 6: Vykurovanie tepelným čerpadlom:
Tepelné čerpadlo využíva termickú energiu, ktorá je akumulovaná vo vzduchu, v zemi alebo vo vode a stará sa o útulné teplo v dome.
Na výber je využívanie termickej energie z/zo:
  vzduchu
  geotermálneho zdroja
  podzemných vôd
Zjednodušene si fungovanie tepelného čerpadla s využitím vzduchu predstaviť ako „obrátenú“ chladničku.
Tepelné čerpadlo -video

## Slide 7: Vykurovanie tepelným čerpadlom
nízke náklady na vykurovanie
nezávislosť od kolísania cien fosílnych nosičov energie
využitie štátnej dotácie Zelená domácnostiam
prevádzka nenáročná z hľadiska údržby
šetrenie fosílnych zdrojov
prevádzka bez emisií CO2
vysoké obstarávacie náklady
vyššie náklady súvisiace s tým, že využívanie niektorých zdrojov environmentálnej energie si vyžaduje povolenie
vyššie náklady za el. energiu v prípade chybného projektovania
Výhody:
Nevýhody:

## Slide 8: Ďakujem za pozornosť !
Zdroj obrázkov a informácií : internet